Załącznik nr 1 do decyzji

ROŚGKiD.6220.8.2018.AEP

z dnia 21.12.2018r.

CHARAKTERYSTYKA

przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Przywracanie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejących oczek wodnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin na podstawie założeń lokalizacyjno-środowiskowych wstępnej lokalizacji urządzeń wodnych” na działkach nr 93/6, 324, 323, 18, 329, 86/1, 52/1, 87/6, 51, obręb Gajec, Gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie.

Przedsięwzięcie będzie polegać na odtworzeniu, konserwacji i wykonaniu obiektów małej retencji: czterech zbiorników retencyjnych - zbiornika bocznego przy korycie rzeki Ilanka, trzech zbiorników w układzie paciorkowym (kaskadowym) na okresowo płynącym cieku śródleśnym (rzeka Rzepia) oraz trzech odcinków cieku śródleśnego łączącego zbiorniki na cieku Rzepia, na długości około 0,47 km, urządzeń upustowych, zastawek drewnianych, bystrzy kamienno-drewnianych, na terenie Nadleśnictwa Rzepin. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także infrastruktura towarzysząca tj. odtworzenie drogi leśnej po koronie zapory oraz remont ścieżki rowerowej. Łączna powierzchnia ww. obiektów budowlanych przedmiotowej inwestycji wyniesie ok. 8,2 ha.

Zastosowana technologia jest stosowana, a inżynieria budowy progów standardowa 
i praktykowana, miedzy innymi ma być wykonany remont, konserwacja i częściowa odbudowa:

- grobli ziemnych (odnowienie i umocnienie), zapór czołowych, urządzeń upustowych, studni przelewowej z zastawką drewnianą szandorową,

- dna zbiorników, rowów i starorzecza tj. wyprofilowanie, odmulenie, pogłębienie i umocnienie.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 93/6, 324, 323, 18, 329, 86/1, 52/1, 87/6, 51, w obrębie Gajec, gmina Rzepin, powiat słubicki, województwo lubuskie.

Miejsca pod planowaną retencję wody to obszary podmokłe: zbiornik wodny 
z otaczającym go zadrzewieniem olchowo-wierzbowym oraz poletka łowieckie (tereny otwarte - łąki) w typie siedliskowym olsu i boru mieszanego wilgotnego, miejscami 
z pojedynczymi drzewami.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Funkcjonowanie planowanych obiektów, przez spowolnienie oraz przetrzymanie spływu wód powierzchniowych z części zlewni rzeki Rzepia oraz Ilanka doprowadzi do wzrostu retencji (gruntowej oraz powierzchniowej) i uwilgotnienia przyległych terenów (zaprojektowano łączną pojemność retencjonowanej wody wynoszącą ok. 75,9 tys. m3). Inwestycja będzie przeciwdziałać erozji wodnej i korzystnie wpłynie na występujące 
w sąsiedztwie lasy, użytkowane głównie jako lasy gospodarcze tj. lasy sosnowe w typie siedliskowym borów mieszanych świeżych oraz lasy mieszane świeże i olsy. Ponadto inwestycja utworzy biotopy możliwe do zasiedlenia przez różnorodne gatunki roślin, zwierząt, głównie siedlisk wodnych i wodno-błotnych.

Same budowle hydrotechniczne będą obiektami stałymi i niewymagającymi obsługi. Nie będą również wyposażone w urządzenia do regulacji przepływów.

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenach leśnych z dala

od zabudowy mieszkaniowej.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie odbywać się głównie na etapie realizacji przedsięwzięcia. W okresie prowadzenia prac budowlanych sprowadzać się ono będzie do uciążliwości związanych ze wzrostem ruchu samochodów ciężarowych dostarczających komponenty budowlane i wywożących odpady oraz z pracą urządzeń 
i maszyn budowlanych. Uciążliwości związane będą z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu powstającego w wyniku pracy maszyn i urządzeń. Odpowiednia organizacja pracy oraz użytkowanie atestowanego i sprawnego sprzętu, prowadzenie gospodarki odpadami (głównie z grupy 17, 15 i 20) i ściekami bytowymi, spowoduje minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Wyżej wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, nieznaczący, lokalny, odwracalny i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda na potrzeby pracowników będzie dowożona beczkowozami. Powstające podczas prac budowlanych ścieki bytowe ujmowane będą w toalety przewoźne, a ich zawartość odbierana będzie przez specjalistyczną firmę 
i przekazywana na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni terenu odprowadzane będą tak jak obecnie na tereny zielone. Z powstającymi na etapie budowy i likwidacji przedsięwzięcia odpadami zaplanowano postępować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, ścieków oraz odpadów.