Stan techniczny

urządzeń oczyszczalni ścieków oraz stan sieci kanalizacyjnych

na terenie miasta i gminy Rzepin

- Rzepin

- oczyszczalnia ścieków ul. Mickiewicza

- stan techniczny urządzeń dobry/dostateczny , przestarzała technologia , energochłonne urządzenia , konieczna modernizacja - szczególnie w zakresie zmiany systemu napowietrzania ścieków oraz gospodarki osadowej   ,

- sieć kanalizacyjna - stan dobry ,

-    przepompownie ścieków / 12 sztuk / -  stan dobry  , wszystkie posiadają monitoring ;

-   konieczna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  w ulicach : Kilińskiego , Partyzantów ,

Ogrodowa , Łąkowa , Leśna ;

- czyszczalnia posiada ważne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych  wydane przez Starostę Słubickiego .

- Starościn

- sieć kanalizacyjna – stan  dobry

- przepompownie ścieków / szt. 4 / – stan dobry , wszystkie posiadają monitoring ;

- Kowalów

- oczyszczalnia ścieków

- stan techniczny urządzeń dostateczny/zły  , przestarzała technologia , energochłonne urządzenia , bardzo pilna  modernizacja oczyszczalni  bądź jej  likwidacja i przesył ścieków do oczyszczalni w Rzepinie ;

- przepompownie ścieków / szt. 1 / – stan dobry ;

- sieć kanalizacyjna – stan dobry , konieczna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej pozostałej części Kowalowa ;

- czyszczalnia posiada ważne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych  wydane przez Starostę Słubickiego .